Состав проекта

| Разделы | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| ПЗ | Пояснительная записка |  |
| П | Чертежи: |  |
|  | Общие данные. | П-1 |
|  | Ситуационный план. М 1:2000. | П-2 |
|  | План застройки участка. М 1:500. | П-3 |
|  | План благоустройства. М 1:500. | П-4 |
|  | План межевания. М 1:500. | П-5 |

Содержание

| №п/п | Наименование | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Титульный лист |  |
| 2 | Состав проекта |  |
| 3 | Содержание |  |
| 4 | Пояснительная записка |  |
|  | 1. Введение |  |
|  | 2. Размещение проектируемого объекта в системе |  |
|  | г.Нефтекамск. Современное использование |  |
|  | территории. Природные и градостроительные |  |
|  | условия. |  |
|  | 3. Проектные решения. |  |
|  | 3.1. Архитектурно-планировочные и объемно- |  |
|  | пространственные решения. |  |
|  | 3.2. Противопожарные требования |  |
|  | 4. Улично-дорожная сеть |  |
|  | 5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка |  |
|  | территории |  |
|  | 6. Охрана окружающей среды |  |
|  | 6.1. Общие положения по охране окружающей среды |  |
|  | 6.2. Гигиенические требования при планировке и |  |
|  | застройке участков |  |
|  | 6.2.1. Учет природных факторов и улучшение |  |
|  | микроклимата |  |
|  | 6.2.2. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения |  |

Проектная соответствует требованиям экологических, санитарно-гигиенических, пожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении и предусмотренных проектом мероприятий, решений и требований действующего законодательства.

Главный инженер проекта                                        Ларионов В.Н.

Пояснительная записка

1. Введение

Целью проекта планировки территории является определение параметров элементов планировочной структуры, определение границ земельного участка с размещением на нем объектов, входящих в комплекс.

Проект планировки разработан в соответствии с законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации  в сфере градостроительства.

Проект планировки предусматривает внесение изменений в проект планировки и проект  межевания  территории микрорайона №25 городского округа Нефтекамск Республики Башкортостан.

Исходными данными для разработки проекта планировки территории являются:

- Постановление №3085 от 11.07.2016г. «О принятии решения о подготовке документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона №25, ограниченной проспектом Юбилейным, проспектом Комсомольским, улицей Карцева, улицей Карла Маркса в г.Нефтекамск.

- топографическая съемка участка.

Проект выполнен в соответствии со следующей нормативной документацией:

- Сп 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Республики Башкортостан».

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

2. Размещение проектируемого объекта в системе г.Нефтекамск. Современное использование территории. Природные и градостроительные условия.

Проектируемая территория является частью городского образования  города Нефтекамск, ограничена  проспектом Юбилейным, проспектом Комсомольским, улицей Карцева, улицей Карла Маркса. Территория запроектирована многоэтажными жилыми домами.

Климатическая характеристика и инженерно-геологические условия

Климатический район II-4 (макроклиматический район (II) - умеренный, климатический (4) - умеренно холодный).

Снеговой район –V. Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли - 320 кгс/м2.

Ветровой район – II. Нормативное значение ветрового давления  - 30 кгс/м2.

Расчетная зимняя температура наружного воздуха – минус 37 0С.

Рельеф проектируемого земельного участка спокойный.

3. Проектные  решения

3.1. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения

Данным проектом планировки предусмотрено внесение изменений  в проект планировки и проект межевания территории микрорайона №25 в г.Нефтекамск.

Размещение жилых домов предусмотрено с учетом нормативных санитарных и противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, и требованиями инсоляции.

Жилые дома расположены в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

Площадь земельного участка — 34687,5м2.

Расчет населения

|  | Наименование | Площадь общ., м2 | Нормативная жилая обеспеченность | Кол-во населения (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой дом (литер 3) | 8771,0 | 25 | 351 |
| 2 | Жилой дом (литер 4) | 1507,9 | 25 | 61 |
| 3 | Жилой дом (литер 1) | 6562,9 | 25 | 263 |
| 4 | Жилой дом (литер 7/1) | 4848,4 | 25 | 193 |
| 5 | Жилой дом (литер 7/2-1) | 1550,0 | 25 | 62 |
| 6 | Жилой дом (литер 7/2-2) | 6200,0 | 25 | 248 |
| 7 | Жилой дом (литер 7/3) | 3100,0 | 25 | 124 |
| 8 | Жилой дом (литер 7/4) | 2563,56 | 25 | 103 |
|  | Итого: | 35103,76 |  | 1405 |

В расчете использовано количество жителей – 1405 чел.

Предусмотрено размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории определены территориальными нормами и правилами застройки.

Расчет площадок

| № п/п | Площадки | Удельн. размер площадки, м2/чел | Населен. (чел) | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СНиП | По проекту |
| ДП | Для игр детей дошкольного, младшего школьного возраста | 0,7 | 1405 | 984 | 1412 |
| ПО | Для отдыха | 0,1 |  | 141 | 236 |
| ФП | Для занятий физкультурой | 1,0 |  | 1405 | 1766 |
| ХП ПСБ МС | Хозяйственная площадка Бельевая площадка Площадка для мусорников | 0,3 |  | 422 | 526 |
| КСА | Кратковременная стоянка автомобилей жителей | 0,8 |  | 1124 | 2518 |

3.2. Противопожарные требования

Противопожарные требования к планировке и застройке предусматривают возможность в случае возникновения пожара ограничить распространение огня и обеспечить необходимые условия для быстрой его ликвидации. Это достигается различными путями:

- ограничением площадей застройки и длины зданий в соответствии со степенью их огнестойкости;

- соблюдением необходимых противопожарных разрывов между зданиями;

- созданием возможности беспрепятственного подъезда пожарных автомобилей ко всем зданиям.

- Площадь застройки и размеры зданий должны приниматься в соответствии со СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011).

4. Улично-дорожная сеть

В проекте применена определенная система построения уличной сети, логически связанная со структурой всей селитебной территории  и организацией жизни населения в жилом районе.

В состав уличной сети проектируемой территории входят улицы в жилой застройке и второстепенные проезды к жилым зданиям.  Проезды запроектированы  шириной 4,5м.

Пешеходные дорожки запроектированы по кратчайшим направлениям для связи групп домов. Ширина дорожек принята 1,5м.

5. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Проект застройки выполнен на топоподоснове масштаба 1:500 с сечением сплошных горизонталей через 0,5м.

Вновь проектируемые участки примыкают к существующей застройке и находятся в абсолютных отметках 84.06 — 86.60.

Отвод поверхностных вод с территории производится по асфальтобетонным покрытиям в пониженные участки рельефа.

6. Охрана окружающей среды

6.1. Общие положения по охране окружающей среды:

Основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.	Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории:

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Источниками загрязнения и шума на данной проектируемой территории является автомобильный транспорт.

6.2. Гигиенические требования  при планировке и застройке участков

6.2.1. Учет природных факторов и улучшение микроклимата

Участки  размещены в благоприятных условиях рельефа, обеспечены удобными связями с жилой застройкой. Размещены объекты в соответствии с нормативными радиусами пешеходной доступности. Для расположения площадки для отдыха, детской и   физкультурной площадок выбраны хорошо проветриваемые, открытые участки.

Минимальное расстояние от стен зданий и границ земельных участков учреждений и предприятий до жилых домов принимается по нормам инсоляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов.

С целью улучшения микроклимата помещений и наружных пространств, в проекте предусмотрены мероприятия:

- по регулированию радиационного режима — оптимальная инсоляция, защита от излишней прямой солнечной радиации, снижение интенсивности воздействия отраженной и излученной солнечной радиации в условиях перегрева среды;

- по созданию оптимальных условий проветривания — максимальное использование естественного фактора подвижности воздуха и местных конвективных потоков, защита от холодных ветров, защита от снегозаносов.

Принимая во внимание гигиеническое значение  солнечной радиации, на детской площадке предпочтительны породы деревьев с ажурной и пирамидальной формой кроны.

Правильный режим проветривания территории обеспечивается соответствующими приемами озеленения: избегать загущенных посадок и высоких живых изгородей, не создавать плотных посадок по периметру площадок, разрывы в зеленых насаждениях и обсадку площадок определять с учетом основных направлений ветров.

6.2.2. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

В целях исключения прямого или косвенного вредного влияния атмосферных загрязнений на здоровье, самочувствие и санитарно-гигиенические условия жизни населения содержание вредных примесей в воздухе жилой территории не должно превышать установленных предельно-допустимых концентраций.

Основными источниками загрязнения воздуха жилого района будет являться автомобильный транспорт.

Для защиты от выхлопных газов автомобильного транспорта в проекте запроектированы полосы зеленых насаждений.

Жилые дома размещаются в жилом микрорайоне, удалены от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.