Состав проекта планировки и межевания территории линейного объекта

| № п/п | Наименование | Масштаб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Текстовые материалы |  |
| 1.1 | Пояснительная записка проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта |  |
| 2 | Графические материалы. |  |
| 2.1 | Ситуационный план |  |
| 2.2 | Проект планировки | 1:500 |
| 2.3 | Зоны с особыми условиями использования территории | 1:500 |
| 2.4 | Проект межевания | 1:500 |
| 2.5 | Схема расположения линейного объекта в структуре кадастрового деления |  |

Данный раздел проектной документация разработан в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, действующими нормами, правилами и стандартами, в том числе требованиям норм промышленной, пожарной безопасности, экологическим и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории Российской Федерации, а также техническим условиям и требованиям, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями. Проектная документация обеспечивает безопасную эксплуатацию объекта и безопасного использования прилегающих к нему территорий при условии соблюдения предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта                          Мирвалиева

Содержание

| Глава 1 | Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проекта планировки и проекта межевания территории |
| --- | --- |
| Глава 2 | Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки и проекта межевания линейного объекта капитального строительства |
| Глава 3 | Цели и задачи проекта планировки и проекта межевания |
| Глава 4 | Анализ состояния территории линейного объекта |
|  | Раздел 4.1 | Географическое и административно-территориальное положение |
|  | Раздел 4.2 | Основные природно-климатические условия |
|  | Раздел 4.3 | Общая характеристика линейного объекта |
|  | Раздел 4.4 | Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории линейного объекта |
|  | Раздел 4.5 | Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и постоянное пользование |
|  | Раздел 4.6 | Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации по порядку установления границ на местности |
| Глава 5 | Перечень мероприятий по проекту планировки территории линейного объекта |
| Глава 6 | Особые условия использования территории |
| Глава 7 | Мероприятия по уменьшению выбросов в атмосферу |
| Глава 8 | Мероприятия по охране растительного и животного мира |
| Глава 9 | Охрана труда и техника безопасности |
| Глава 10 | Мероприятия по охране окружающей среды |
| Глава 11 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |

ГЛАВА 1. РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки и межевания территории для проектирования линейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления» расположенного по адресу РБ, г.Нефтекамск, ул.Князева   разработан ГУП ПИ Башжилкоммунпроект Нефтекамской проектной мастерской   на  основании договора Н16-43/5 от 21.07.2016г.

ГЛАВА 2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЛИНЕЙНОГО

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с действующим законодательством и нормативно-технической документацией РФ:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от

29.12.2004 г.).

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.)

3. Лесной кодекс Российской Федерации (№ 200-ФЗ от 04.12.2006 г.)

4. Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.)

5. Федеральный закон от 25.06.2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

6. Федеральный закон от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей

среды».

7. Федеральный закон от 21.02.1992г. №2395-1 «О недрах».

8. Федеральный закон от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в

градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части

вопросов территориального планирования».

9. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений».

10. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

экспертизы и утверждения градостроительной документации».

11. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная

классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

12. Постановление Правительства Российской Федерации № 486

ГЛАВА 3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА

МЕЖЕВАНИЯ

Главная цель настоящего проекта – Подготовка материалов по проекту

планировки и проекту межевания территории линейного объекта  «Распределительный газопровод низкого давления” расположенного по адресу РБ, г.Нефтекамск, ул.Князева.

Для обеспечения поставленной цели необходима ориентация на решение

следующих задач:

* выявление территории, занятой линейным объектом.

* выявление территории его охранной зоны, устанавливаемой на основании действующего законодательства,

* указание существующих и проектируемых объектов, функционально

связанных с проектируемым линейным объектом, для обеспечения деятельности которых проектируется линейный объект (например, здания и сооружения,

подключаемые к инженерным сетям);

* выявить объекты, расположенные на прилегающей территории, охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого линейного объекта, а также иные существующие объекты, для функционирования которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков в границах охранной зоны проектируемого объекта;

* анализ фактического землепользования и соблюдения требований по

нормативной обеспеченности на единицу площади земельного участка объектов, расположенных в районе проектирования;

* определение в соответствии с нормативными требованиями площадей

земельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирования;

* обеспечение условий эксплуатации объектов, расположенных в районе

проектирования в границах формируемых земельных участков;

* формирование границ земельных участков с учетом обеспечения

требований сложившейся системы землепользования на территории

муниципального образования;

* обеспечение прав лиц, являющихся правообладателями земельных,

участков, прилегающих к территории проектирования.

Результаты работы:

1. Определение территории занятой линейным объектом и его охранной

зоны.

2. Определение существующих и проектируемых объектов, функционально связанных с проектируемым линейным объектом.

3. Определение места присоединения проектируемого линейного объекта к существующим и проектируемым объектам.

4. Выявление объектов, расположенных на прилегающей территории,

охранные зоны которых «накладываются» на охранную зону проектируемого

линейного объекта.

5. Выявлены границы земельных участков, границ зон размещения

существующих и проектируемых линейных объектов.

6. Выявлены и соблюдены права лиц, являющихся правообладателями

земельных, участков, прилегающих к территории проектирования.

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

4.1. Географическое и административно-территориальное положение.

В административном отношении площадка изысканий находится на севере республики Башкортостан, г.Нефтекамск.

4.2. Основные природно-климатические условия

Рассматриваемая территория относится к 1В климатическому району, согласно рекомендуемой схематической карте климатического районирования для строительства по СНиП 23-01-99* .

Параметры климатических характеристик района приводятся по данным многолетних наблюдений ГУ «Башкирское УГМС» и согласно ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология», СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» , СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия», СП 20.13330.2011 (Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85*) и по данным интернет-ресурсов.

Климат района континентальный, достаточно влажный, лето тёплое, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января −13.7°C, минимальная −52.8°C; июля +19.3°C, максимальная +42.3°C. Среднегодовая температура воздуха +3.2°C. Среднее количество осадков — 577мм.

Согласно рекомендуемой схематической карте климатического районирования ТСН 23-357-2004 РБ «Строительная климатология», рассматриваемая территория относится к 1 климатическому району на основе комплексного сочетания средней месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за три зимних месяца, средней относительной влажности воздуха в июле.

Климатическая характеристика участка работ приводится по данным метеорологической станции г.Янаул, находящейся в 50км северо-западнее площади изысканий в однородных с ней физико-географических условиях (рельеф, подстилающая поверхность, увлажнение, состав почв и т.д.), что позволяет утверждать репрезентативность выбора станции-аналога.

Участок изысканий отнесен к IV климатическому району по карте районирования по расчетным скоростям ветра, возможным 1 раз в 25 лет, что характеризует годовые максимумы скоростей ветра 22.5–25.4м/с, показатель ветрового давления 31.5 – 40.4 кг/м² .

Направление ветра определяется той частью горизонта, откуда дует ветер. Повторяемость различных направлений и скоростей ветра определяется сезонным режимом

барических образований и рельефом местности. Преобладающими направлениями ветра являются: зимой, осенью и весной - южное, юго-западное; летом – северо-восточное.

Согласно схематической карте районирования по гололедно-ветровой (результирующей) нагрузке, возможной 1 раз в 25 лет, участок изысканий отнесен к III району, что характеризует нагрузки 750-1099 г/м.

Согласно СП 20.13330.2011 (Актуализированная редакция  СНиП 2.01.07-85*), вес снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной поверхности земли для площадок, расположенных на высоте не более 1500м над уровнем моря, принимается в зависимости от снегового района Российской Федерации по данным таблицы 10.1.

Город Нефтекамск находится в V снеговом районе, вес снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной поверхности земли составляет 3.2 кПа.

Согласно п. 11.1.4 СП 20.13330.2011  [32], нормативное значение ветрового давления w0 принимается в зависимости от ветрового района по таблице 11.1; для II ветрового района, к которому относится г. Нефтекамск, w0=0.30 кПа.

Согласно карте 4 «Районирование территории Российской Федерации по толщине стенки гололеда», гололедный район для г. Нефтекамска – II, соответственно, толщина стенки гололеда b=5мм.

Атмосферные явления. К наиболее важным атмосферным явлениям относятся метель, туман, гололед, гроза. Критерии опасных явлений погоды приведены согласно таблице В.5 ТСР 23-357-2004 РБ.

На рассматриваемой территории максимальное  число дней с сильными метелями 2 в год. Число дней с сильными туманами  - 0. Число дней с интенсивными осадками- 0, ливнями -2, крупным градом - 0.

Максимальное годовое число дней случаев с опасными гололедно-изморозиевыми отложениями по станции Янаул – 0 (опасные гололедно-изморозиевые отложения – диаметр отложений на проводах стандартного гололедного станка 20мм и более, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35мм и более).

4.3.   Общая характеристика линейного объекта

Трасса проходит по территории  земель  городского округа г.Нефтекамск Республики Башкортостан.

Строительная длина – 186м.

Каталог координат поворотных точек линейного объекта

| № поворотной точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| Место врезки | 807926.8509 | 1249254.2891 |
| УП1 | 807932.6675 | 1249236.0459 |
| УП2 | 807970.2116 | 1249248.2080 |
| УП3 | 808020.2997 | 1249265.5406 |
| УП4 | 808026.7627 | 1249267.3196 |
| УП5 | 808026.7627 | 1249267.3196 |

4.4 Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории
линейного объекта

Вертикальная планировка является одним из основных элементов
инженерной подготовки территорий населенных мест и представляет собой
процесс искусственного изменения естественного рельефа для приспособления его к требованиям градостроительства.

Строительство планируется осуществить с сохранением естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений. В связи с изложенным выше схема вертикальной планировки  территории в рамках данного проекта не разрабатывается.

4.5  Сведения о земельных участках, изымаемых во временное и
постоянное пользование

Для сооружения газопровода требуется отвод земель во временное
пользование на период строительства – 744м2.

Каталог координат характерных точек границ земельных участков
находящихся на территории г. Нефтекамск и Нефтекамского  городского округа

| № точки контура | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 807924.9454 | 1249253.6815 |
| 2 | 807931.3721 | 1249233.5249 |
| 3 | 807970.8173 | 1249246.2821 |
| 4 | 808020.8931 | 1249263.6295 |
| 5 | 808027.2935 | 1249265.3913 |
| 6 | 808092.3346 | 1249283.2950 |
| 7 | 808091.2730 | 1249287.1516 |
| 8 | 808026.2319 | 1249269.2479 |
| 9 | 808019.7063 | 1249267.4516 |
| 10 | 807969.5471 | 1249250.0752 |
| 11 | 807933.9630 | 1249238.5668 |
| 12 | 807928.7564 | 1249254.8966 |

4.6 Порядок формирования границ земельных участков и рекомендации
по порядку установления границ на местности

1. Формирование границ земельных участков.

2. Формирование охранных зон объектов инженерной инфраструктуры.

3. Координирование объектов землепользования.

Сформированные границы земельных участков позволяют обеспечить необходимые требования по содержанию и обслуживанию объектов жилой застройки в условиях сложившейся планировочной системы территории проектирования.

Земельные участки, сформированные настоящим проектом, определены для их оформления после окончания строительства и признания объектами
недвижимости в установленном законом порядке.

Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, а также инструкции по проведению межевания.

Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе
землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересованных лиц и согласованию с ними границ.

Установление границ земельных участков на местности должно быть

выполнено в комплексе работ по одновременному выносу красных и других
планировочных линий.

ГЛАВА 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Потребность в земельных ресурсах для строительства и эксплуатации

проектируемого газопровода определена на основании норм отвода земель  в

соответствии с Правилами определения размеров земельных участков.

Ширина полос земель , предоставляемых  во временное краткосрочное пользование для газопровода принята 4 м.

Технико-экономические показатели

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории, всего | га | 0.0744 | 0.0744 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
| 1.1.1 | жилых зон (кварталы, микрорайоны и другие) | га/кв.м/чел. | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | многоэтажная застройка |  | - | - |
|  | 4-, 5-этажная застройка |  | - | - |
|  | малоэтажная застройка |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | - | - |
|  | объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения (кроме микрорайонного значения) |  | - | - |
| 1.1.2 | рекреационных зон |  | - | - |
| 1.1.3 | зон инженерной и транспортной инфраструктур |  | 0.0744 | 0.0744 |
| 1.1.4 | производственных зон |  | - | - |
| 1.1.5 | иных зон |  | - | - |
| 1.2 | Из общей площади проектируемого участка участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта |  | - | - |
| 1.3 | Из общей площади проектируемого участка территории общего пользования, всего |  | - | - |
|  | из них |  | - | - |
| 1.3.1 | зеленые насаждения общего пользования |  | - | - |
| 1.3.2 | улицы, дороги, проезды, площади |  | - | - |
| 1.3.3 | прочие территории общего пользования |  | - | - |
| 1.4 | Коэффициент застройки | % | - | - |
| 1.5 | Коэффициент плотности застройки | % | - | - |
| 1.6 | Из общей территории: | га |  |  |
| 1.6.1 | земли федеральной собственности | га | - | - |
| 1.6.2 | земли областной собственности | га | - | - |
| 1.6.3 | земли населенных пунктов | га | 0.0744 | 0.0744 |
| 1.6.4 | земли частной собственности | га | - | - |
| 2 | Население |  | - | - |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | - | - |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | - | - |
| 3 | Жилищный фонд |  | - | - |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | - |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | - | - |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | - |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда |  |  |  |
|  | Всего, в том числе |  | - | - |
| 3.4.1 | государственной и муниципальной собственности |  | - | - |
| 3.4.2 | частной собственности |  | - | - |
| 3.5 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль: |  | - | - |
| 3.5.1 | по техническому состоянию |  | - | - |
| 3.5.2 | по реконструкции |  | - | - |
| 3.5.3 | по другим причинам (организация санитарно-защитных зон, переоборудование и пр.) |  | - | - |
| 3.6 | Новое жилищное строительство - всего |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | малоэтажное |  | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными участками |  | - | - |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | - | - |
|  | 4-, 5-этажное |  | - | - |
|  | многоэтажное |  | - | - |
| 4 | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения | всего/1000 чел. мест | - | - |
| 4.2 | Общеобразовательные школы | всего/1000 чел. | - | - |
| 4.3 | Поликлиники | всего/1000 чел. посещений в смену | - | - |
| 4.4 | Аптеки | объектов | - | - |
| 4.5 | Раздаточные пункты детской молочной кухни | порций в смену | - | - |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения | всего/1000 чел. соответствующие единицы | - | - |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства | всего/1000 чел. | - | - |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения | всего/1000 чел. | - | - |
| 4.9 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - | - |
| 4.10 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  | - | - |
| 4.11 | Прочие объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения |  | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | магистральные дороги |  |  |  |
|  | из них |  |  |  |
|  | скоростного движения |  | - | - |
|  | регулируемого движения |  | - | - |
|  | магистральные улицы |  | - | - |
|  | из них: |  |  |  |
|  | общегородского значения |  | - | - |
|  | непрерывного движения |  | - | - |
|  | регулируемого движения |  | - | - |
|  | районного значения |  | - | - |
|  | улицы и проезды местного значения |  | - | - |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | троллейбус |  | - | - |
|  | автобус |  | - | - |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | постоянного хранения | маш.-мест | - | - |
|  | временного хранения |  | - | - |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м/сут | - | - |
| 6.2 | Водоотведение |  | - | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВт.ч/год | - | - |
| 6.4 | Расход газа | млн куб.м/год | - | - |
| 6.5 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/год | - | - |
| 6.6 | Количество твердых бытовых отходов | тыс. куб. м/сут. | - | - |
|  | в том числе утилизируемых |  |  |  |
| 6.7 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке | га | - | - |
| 6.8 | Потребность в иных видах инженерного оборудования | соответствующие единицы | - | - |
| 7 | Охрана окружающей среды |  | - | - |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | - |
| 7.2 | Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды | га | - | - |
| 8 | Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | га | - | - |

Формирование земельных участков для размещения газопровода осуществляется из земель государственной собственности, не закрепленной за конкретными лицами.

На территории городского округа г.Нефтекамск  трасса проходит по не разграниченной государственной собственности.

Образуемый земельный участок общей площадью 744м2  расположен в границах кадастрового квартала 02:66:010601 на землях населенных пунктов городского округа г.Нефтекамск.

ГЛАВА 6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Территории, с ограниченным режимом использования в целях хозяйственной деятельности представлены на чертеже проекта планировки газопровода.

Данный раздел проекта разработан на основании Генерального плана города Нефтекамск, и заключениями соответствующих Управлений и служб.

Территория по месту проводимых работ в эпизоотическом отношении благополучна.

Охранные зоны вдоль газопровода устанавливаются в виде части поверхности участка земли ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии газопровода на 2м.

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими нормами.

Специальная территория с особым режимом использования (санитарнозащитная зона) устанавливается в соответствии с Федеральным законом от
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения». Основные требования по организации и режимы использования
территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий,
сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций:

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Санитарно-защитные зоны и
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов), СП
42.13330.2011.Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

ГЛАВА 7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ В
АТМОСФЕРУ

Для улучшения состояния воздушного бассейна в период проведения
строительно-монтажных работ необходим ряд мер:

1) Использование только технически исправного автотранспорта,
прошедшего ежегодный технический осмотр. Необходимо регулярное проведение работ на СТО по контролю токсичности отработанных газов в соответствии с ГОСТ Р 517.09-2001 и ГОСТ Р 52160-2003.

2) Контроль работы техники в период вынужденного простоя или
технического перерыва в работе - отстой техники в эти периоды только при
неработающем двигателе.

3) Максимальное применение строительных машин и техники с
электроприводом (применение для нужд строительства электроэнергии взамен
твёрдого и жидкого топлива).

4) Перевозка малопрочных материалов в контейнерах, сыпучих – с
накрытием кузовов тентами, использование спецавтотранспорта.

5) Максимальное использование существующих проездов для движения
техники.

6) Запрет на сжигание строительного мусора и отходов по трассе
строительства.

Выводы и предложения

Раздел «Охрана воздушного бассейна» разработан с целью определения
степени влияния на окружающую среду источников загрязнения атмосферы в
процессе строительства.

В соответствии с параметром “Ф” расчет приземных загрязняющих веществ на период строительно-монтажных работ не проводился. Воздействие рабочей техники на атмосферу носит не постоянный и кратковременный характер.

Выбор комплекта строительных машин и оборудования (по их наличию),
метод строительства (производства работ), одновременность работы различных марок техники, нагрузочные режимы, продолжительность работы, длина захватки, коэффициент использования по времени, марка топлива окончательно разрабатывается и утверждается в проекте производства работ, разрабатываемом подрядной строительной организацией.

ГЛАВА 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И
ЖИВОТНОГО МИРА

К воздействию на растительность в период строительства следует отнести носящие негативный характер прямые воздействия, связанные с проведением подготовительных земляных работ и выражающиеся в следующем:

-непосредственном повреждении земель при съезде с дорог общего
пользования;

-усилении антропогенной нагрузки;

-деградации почв и напочвенного покрова, ухудшении физико-механических и химических свойств плодородного слоя почвы.

Регламент строительства с позиции охраны растительности.

В соответствии с требованиями ВСН 8-89 и Приказа МПР России № 99 от
17.04.07 в целях охраны лесных ресурсов, а также минимизации наносимого им
ущерба, подрядными строительными организациями при производстве работ
должно быть обеспечено:

-не допускается складирование материалов, стоянки машин вблизи деревьев и  кустарников;

-при производстве работ запрещается проезд машин и механизмов ближе 1м от кроны деревьев, не попадающих в полосу расчистки (при невозможности
выполнения этого требования в пределах установленной зоны должно быть
уложено специальное защитное покрытие);

-устройство засыпки поверхности земли у деревьев не допускается;

-после окончания работ строительный мусор вывозится с территории,
нарушенные земли рекультивируются (полная биологическая рекультивация);

-перед началом работ производится инструктаж личного состава рабочих
бригад.

Мероприятия по охране животного мира:

В силу высокой плотности населения и многолетней значительной
антропогенной нагрузки на рассматриваемом участке территории животный мир представлен типичными синантропными и космополитными видами. Устойчивые пути миграции отсутствуют. Охотничьи угодья, участки размножения либо нагула отсутствуют. В связи с этим на рассматриваемой территории достаточно выполнять общие организационные мероприятия, предписанные ВСН 8-89. Для уменьшения негативного воздействия на животный мир подрядными
организациями должно быть обеспечено:

-исключение производства работ, размещения стройплощадок,
складирования строительных материалов за пределами полосы постоянного и
временного отвода под строительство;

-использование при строительстве дорожно-строительной техники,
механизмов и автотранспорта с соответствующими установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитарными органами характеристиками по уровню шума;

-контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности при
производстве работ;

-техническая и биологическая рекультивация земель с учетом почвенно-
растительных условий местности;

-выполнение мероприятий по предотвращению гибели объектов животного мира.

Мероприятия по предотвращению гибели объектов животного мира:

Согласно требований Постановления Правительства РФ № 997 от 13.08.1996 «Требования по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи» при строительстве и эксплуатации объекта предусмотрены следующие мероприятия:

-запрет выжигания растительности;

-хранение горюче-смазочных и строительных материалов допускается
только в герметичной таре на охраняемых площадках с исключением доступа к
ним диких животных и птиц;

ВЫВОД: Ущерб, наносимый проектируемым объектом растительному и
животному миру в зоне влияния можно считать допустимым и в значительной мере компенсируемым реализацией предусмотренных проектом мероприятий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проектом предусмотрены природоохранные мероприятия, как полностью
исключающие вредное воздействие, так и сводящие к минимуму ущерб
окружающей природной среде.

Таким образом, проектная документация соответствует требованиям
экологической безопасности в соответствии с Законом РФ «Об охране
окружающей среды», а созданная планировочная структура позволяет обеспечить:

-экологическую безопасность на испрашиваемой территории;

-санитарно-гигиенические требования по организации хозяйственной
деятельности без увеличения экологической нагрузки на прилегающую
территорию.

В случае нарушения норм и правил производства строительно-монтажных работ, эксплуатации оборудования при осуществлении хозяйственной деятельности собственник несет ответственность в соответствии с

Законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 9. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Мероприятия по технике безопасности и охране труда должны
обеспечиваться правильной организационно- технической подготовкой к
строительству и выполнением работ в полном соответствии с действующими
нормами, правилами и технологическими картами.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать
правила пожарной безопасности. Пожарная безопасность на строительной
площадке, участках работ и рабочих местах должны обеспечиваться в соответствии с «Правилами пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ» и «Правилами пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства», утвержденными ГУПО МВД РФ, а также требованиями ГОСТ 12.1.004-76.

Складирование материалов, конструкций и оборудования должно
осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических
условий на материалы, изделия и оборудование.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться, как правило,
механизированным способом согласно требованиям ГОСТ 12.3009-76.

Перемещение материалов, строительных конструкций и узлов оборудования на рабочей площадке должно выполняться механизированным способом и в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ.

Складировать материалы следует на рабочих местах так, чтобы они не
создавали опасность при выполнении работ и не стеснили проходы.

ГЛАВА 10. МЕРОПРИЯТИЯ  ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Мероприятия по сохранению окружающей природной среды
обеспечиваются выполнением требований СНиП.

Выполнение строительно-монтажных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным
воздействиям на нее.

При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:

- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам;

- технология выполнения строительно-монтажных работ не требует
одновременной работы большого количества строительных механизмов и
транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в
атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения
концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;

- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;

- при строительстве линейными ИТР непосредственно руководящими
строительством должна проводиться разъяснительная работа среди строителей и

монтажников по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил
противопожарной безопасности;

- после завершения строительства территория, где производились работы, должна быть очищена от строительного. Строительный мусор подлежит утилизации.

ГЛАВА 11.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.

Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы обеспечен выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта
содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения
значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение
опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:

- предотвращение пожара;

- ограничение распространение пожара;

- безопасную эвакуацию людей;

- противопожарную защиту техническими средствами пожарной
безопасности;

- организационно-технические мероприятия по предотвращению пожара в
процессе эксплуатации газопровода.

Основные требования пожарной безопасности к территории строительной площадки следующие:

- в месте размещения бытовых помещений устанавливаются первичные
средства тушения;

- при производстве работ на строительной технике размещается
передвижной пожарный щит (ЩПП) и перемещается по ходу ведения работ;

В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы,
курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается
только в радиусе более 50 м.

На рабочих местах, где используются или приготавливаются мастика, краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие искрообразование.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ